回转式格栅机传动装置、链轮、机架、齿耙等组成，齿耙材质为ABS工程塑料、尼龙或不锈钢制成，机架材质一般由碳钢或不锈钢制成。将齿耙按一定的顺序通过齿耙轴与链轮的组合，形成串连的封闭式齿耙链，由传动装置带动两边链轮在迎水面自下而上的按顺时针方向旋转，格栅的有效间隙便是齿耙的间距，由此形成过流和分离的空间，由于齿耙的特殊结构形状，当齿耙携带杂物到达格栅上端后反向运行时杂物依靠自重脱落，前、后排齿耙间产生相对自洁运动，同时另设的一对胶板刷对每排经过这里的齿耙作清污工作，至此，完成一个清污的循环工作。

耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。按水流方向耙齿链类同于格栅，在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的，也可以是间歇的。

它是清污机工程中经常会用到的一种机械设备，它的使用 了水流中的一些杂质，保证了阀门产品，电动机的正常使用。想要延长清污机的使用寿命，就需要掌握一定技巧，保证使用效果的同时，做好维护工作，减少使用带来的磨损。本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。该驱动系统采用电机，减速器耦合装置，结构独特，结构紧凑，转矩损耗小，传动功率大。

结构特点:

1．除污动作连续，分离效率高；

2．结构紧凑，电气控制简单，自动化程度高；

3．耐腐蚀性好，能耗低，无噪音。

本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔，实现周期性运转；可以根据格栅前后液位差自动控制；并且有手动控制功能，以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。

由于该设备结构设计合理，在设备工作时，自身具有很强的自净能力，不会发生堵塞现象， 所以日常维修工作量很少。

适用范围:

1．给排水工程泵站、进水口细格栅间，清除较小的悬浮物；

2．纺织、印染、屠宰、制革、造纸等工业废水的固液分离；

3．其它行业在加工中需要固液分离的机械。